| CÔNG TY CỔ PHẦN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| XÂY LẮP & VLXD ĐỒNG THÁP | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| ---(--- | --------- ((( ---------- |

NỘI QUY AN TOÀN

VẬN HÀNH XE MÁY XÚC

- Công nhân vận xe máy xúc phải sử dụng đúng và đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân được cấp phát theo chế độ, chịu sự hướng dẫn và giám sát bởi cán bộ kỹ thuật chỉ huy khi làm việc gần các công trình ngầm và công trình nổi có tại hiện trường .

- Trước khi cho máy vận hành phải yêu cầu những người không có phận sự rời khỏi máy xúc và ra khỏi khu vực bán kính làm việc của nó. Cấm mọi người chui vào gầm máy xúc với bất cứ lý do nào. Trong khi máy đang hoạt động, thợ phụ phải ngồi đúng vị trí của mình.

- Phải kiểm tình trạng kỹ thuật hoàn hảo của xe máy trước khi đưa xe vào vận hành. Nếu không bảo đảm chất lượng phải có biện pháp khắc phục ngay mới cho phép hoạt động. Phải có thang treo có móc để khi cần có thể móc vào cần xúc để trèo lên sửa chữa các bộ phận ở đầu cần và phải kết hợp sử dụng dây đai an toàn.

- Trước khi khởi động động cơ và các bộ phận máy phải bật các tín hiệu đề phòng có người đứng trong vùng nguy hiểm .

- Khi động cơ và các bộ phận của máy xúc đang làm việc cấm vặn chặt, bôi trơn bất cứ bộ phận nào, không được đến xem các cụm chi tiết máy bố trí ở nơi chật hẹp và nguy hiểm.

- Phải điều khiển để gầu xúc đổ vật liệu vào đúng tâm xe vận tải. Nghiêm cấm:

- Đưa gầu xúc qua phía trên buồng lái.

- Thắng đột ngột.

- Máy xúc hoạt động vào ban đêm phải có đèn chiếu sáng đầy đủ.

- Khi di chuyển trên đường dốc lớn hơn 150 phải có sự hỗ trợ của máy kéo hoặc tời.

- Nếu động cơ diesel làm việc quá nóng thì mở miệng rót của bộ tản nhiệt với tay có đeo găng dày tránh bỏng, mặt phải tránh xa miệng rót (đầu tiên nới lỏng cho hơi nước xì ra từ từ, sau đó mới lấy nắp khỏi miệng rót).

- Khi máy đang hoạt động không được rời nơi tàm việc. Khi có sự cố phải lập tức tắt động cơ, đóng van cấp nhiên liệu

- Khi kiểm tra mức nhiên liệu trong bình chứa, phải dùng thước đo. Cấm dùng lửa để soi hoặc hút thuốc khi tiếp nhiên liệu. Không cho phép để rò rỉ nhiên liệu, dầu tại các ống dẫn, nếu có phải khắc phục ngay và lau chùi sạch.

- Cấm:

- Di chuyển máy xúc trên đường giao thông với gầu có tải. (Khi di chuyển phải đặt cần  máy theo đúng trục đường di chuyển và đặt gầu xúc ở độ cao cách mặt đất từ 0,5m - 0,9m. Phải chấp hành luật giao thông.)

- Di chuyển máy xúc bánh hơi đã hãm thiết bị cân bằng hoặc có tay lái điều khiển và hệ thống điện - hơi không an toàn.

- Người lên hoặc xuống khi máy xúc đang di chuyển ở bất cứ tốc độ nào.

- Máy xúc làm việc trên nền đất yếu mà không có biện pháp chống lún và làm việc trong phạm vi nguy hiểm của đường dây điện

- Khi ngừng công việc phải đặt cần dọc theo trục máy xúc và đặt gầu xúc lên nền đất. Chỉ dược làm vệ sinh máy khi động cơ đã ngừng hoàn toàn chuyển động và máy đã ở thế ổn định.

- Kết thúc ngày làm việc phải ghi nhận xét tình trạng máy vào sổ giao nhận ca và bàn giao cho ca sau với sự ký nhận của cả hai bên.

Đồng Tháp, ngày       tháng       năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY