| CÔNG TY CỔ PHẦN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| XÂY LẮP & VLXD ĐỒNG THÁP | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| ---(--- | --------- ((( ---------- |

NỘI QUY AN TOÀN

VẬN HÀNH MÁY NÉN KHÍ

- Công nhân vận hành máy nén khí phải sử dụng đúng và đầy đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân được cấp phát.

- Cấm đặt máy nén khí ở gần chất dễ nổ, dễ cháy. Phải đặt máy xa nguồn nhiệt và kê chèn chắc chắn.

- Trước khi khởi động máy nén khí công nhân phải:

- Kiểm tra các thiết bị che chắn bảo hiểm, dây tiếp đất.

- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của các đồng hồ đo lường, van an toàn.

- Mở van xả khí nén bình chứa, đóng van cấp khí nén từ bình chứa đến nơi tiêu thụ.

- Quay máy nén bằng tay 2-3 vòng xem trục quay có nhẹ không.

- Khởi động động cơ điện và khi máy đạt đến tốc độ định mức thì đóng van xả bình khí nén, mở van cung cấp khí nén cho nơi tiêu thụ một cách từ từ cho đến khi toàn tải.

- Trong khi máy nén khí làm việc, công nhân phải:

- Quan sát, theo dõi các đồng hồ đo trên máy để bảo đảm rằng các chỉ số đo được luôn phù hợp với trị số cho phép ghi trong lý lịch máy. Nếu phát hiện thấy đồng hồ hư phải báo cho cấp trên biết để yêu cầu cơ quan đăng kiểm chúng dến xem xét và sửa chữa ngay.

- Theo dõi tình trạng làm việc của máy. Nếu có hiện tượng khác thuờng cần kịp thời dừng máy kiểm tra, tìm nguyên nhân và biện pháp khắc phục.

Phải dừng máy khẩn cấp trong các trường hợp sau :

+ Nghe thấy tiếng gõ khác thường trong máy nén hoặc động cơ.

+ Áp suất dầu bôi trơn hạ thấp dưới mức qui định.

+ Nhiệt độ của khí nén cao hơn giới hạn cho phép.

+ Đồng hồ chỉ áp suất mất ở bất cứ cấp nén nào và áp suất bình chứa vượt quá trị số cho phép.

Không cho phép sửa chữa các bộ phận khi đang hoạt động hay còn áp lực.

- Khi dừng máy công nhân phải :

- Cắt đường cấp khí nén sau bình chứa. Dừng động cơ điện xả hết khí nén trong bình chứa ra ngoài.

- Kiểm tra toàn bộ máy, chú ý độ nóng của các bộ phận máy.

- Ghi chép tình trạng của máy trong ca vào sổ giao ca.

Đồng Tháp, ngày      tháng      năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY