| CÔNG TY CỔ PHẦN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| XÂY LẮP & VLXD ĐỒNG THÁP | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| ---(--- | --------- ((( ---------- |

NỘI QUY AN TOÀN

ĐỐI VỚI THỢ HỒ, THỢ BÊ TÔNG, THƠ MỘC XÂY DỰNG

I. ĐỐI VỚI THỢ HỒ:

- Công nhân phải sử dụng đúng và đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân được cấp phát theo chế độ và phải tuân thủ nghiêm ngặt sự phân công và các chỉ dẫn về kỹ thuật an toàn thi công bởi người phụ trách.

- Cấm làm việc hoặc vận chuyển vật liệu trên miệng hố móng trong khu vực đang có người làm việc ở dưới hố nếu không có biện pháp bảo vệ an toàn. Cấm mọi người ở dưới hố móng lúc nghỉ giải lao hoặc khi đã ngừng xây.

- Khi xây hố móng sâu quá 2m lúc mưa to phải ngừng việc ngay.

- Chuyển vật liệu lên sàn công tác ở độ cao từ 2m trở lên phải dùng các thiết bị cẩu chuyển. Bàn nâng gạch phải có thành chắn bảo đảm không bị rơi, đổ khi nâng. Cấm chuyển gạch bằng cách tung gạch lên cao quá 2m.

- Cấm :

- Đứng trên mặt tường để xây.

- Đi lại trên mặt tường.

- Đứng trên mái để xây.

- Dựa thang vào tường mới xây để lên xuống.

- Cấm vứt vật liệu đồ nghề từ trên cao xuống.

- Khi xây nếu có mưa to, giông hoặc gió cấp 6 trở lên phải che đậy, chống đỡ khối xây cẩn thận để giữ cho khối xây khỏi bị xói lở hoặc bị sập đổ và công nhân phải đến nơi ẩn nấp an toàn.

- Không để bất cứ một vật gì trên mặt tường đang xây.

- Xây các mái hất nhô ra khỏi tường quá 20cm phải có giá đỡ console. Chiều rộng của giá đỡ console phải lớn hơn chiều rộng của mái hất.

Chỉ được tháo giá đỡ console khi kết cấu mái hất đã đạt cường độ thiết kế.

- Thùng, xô đựng vữa cung như các dụng cụ đồ nghề khác phải để ở vị trí chắc chắn để tránh rơi, trượt đổ. Khi ngừng việc phải thu dọn vật liệu đồ nghề vào một chỗ.

II. ĐỐI VỚI THỢ ĐÚC BÊ TÔNG:

- Công nhân phải sử dụng đúng và đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân được cấp phát theo chế độ.

- Các dụng cụ đồ nghề phải được dùng đúng công năng. Hằng ngày trước khi bắt tay vào làm việc phải kiểm tra các dụng cụ đồ nghề, nếu có hư hỏng phải thu hồi ngay để đem đi sửa chữa hoặc thay thế.

- Khi dựng ván đặt khuôn ở độ cao lớn hơn 6m phải dùng sàn thao tác.

- Trước khi đổ bê tông phải kiểm tra lại tình hình của ván khuôn, cột chống, lan can bảo vệ, cầu thang, sàn công tác. Nếu có hư hỏng phải sửa chữa ngay.

- Khi sử dụng các loại máy gia công cốt thép phải tuân theo các qui định sử dụng an toàn các máy đó.

- Khi nắn thẳng thép tròn ở dạng cuộn bằng máy phải:

- Ngừng động cơ khi đưa đầu nối thép vào trục cuộc.

- Che chắn bảo hiểm ở trục cuộn trước khi mở máy.

- Rào ngăn phạm vi sợi thép chạy từ trục cuộc đến tambour của máy.

- Chỉ được mắc đầu sợi thép vào máy khi máy đã ngừng hoạt động.

- Không được chất cốt thép trên sàn công tác hoặc trên ván khuôn vượt quá tải trọng cho phép trong thiết kế.

- Dựng đặt cốt thép cho dầm, tường hoặc vách ngăn độc lập phải làm sàn công tác rộng ít nhất là 1m. Cấm đứng trên cốt thép.

- Khi cắt bỏ các phần thừa trên cao phải đeo dây an toàn, bên dưới phải có rào ngăn và biển cấm người qua lại.

- Thi công bêtông ở những bộ phận kết cấu có độ nghiêng từ 300 trở lên phải có dây chằng néo buộc chắc chắn các thiết bị, công nhân phải có dây an toàn.

- Thi công bê tông ở độ sâu lớn hơn 1,5m phải dùng máng dẫn hoặc vòi voi cố định chắc chắn vào các bộ phận ván khuôn hoặc sàn thao tác.

- Chỉ được tháo dỡ ván khuôn khi đã được cán bộ kỹ thuật phụ trách công trình đó cho phép. Trước khi tháo dỡ ván khuôn phải thu dọn tất cả các vật liệu thừa và các thiết bị đặt trên các bộ phận công trình sắp tháo dỡ ván khuôn.

- Cấm chất các bộ phận ván khuôn đã tháo dỡ lên sàn công tác hoặc ném từ trên cao xuống.

III. ĐỐI VỚI THỢ MỘC XÂY DỰNG:

- Công nhân phải sử dụng đúng và đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân được cấp phát theo chế độ.

- Việc gia công các kết cấu chi tiết gỗ phải làm đúng nơi qui định và ở ngoài công trình đang xây dựng, trong phạm vi công trình chỉ được phép thực hiện việc chuẩn bị, lắp ráp các kết cấu hoặc các chi tiết gỗ.

- Chỉ được phép sử dụng các dụng cụ cầm tay dạt tiêu chuẩn chất lượng. Hàng ngày trước khi làm việc phải kiểm tra tình trạng hoàn hảo của chúng và nếu không đạt tiêu chuẩn thì phải thu hồi ngay để mang đi sửa chữa hoặc thay thế. Nghiêm cấm sử dụng các dụng cụ để đập đục nếu:

- Đầu mũi bị nứt nẻ hay có bất cứ hư hỏng nào.

- Cán bị nứt, vỡ, có cạnh sắc, không đủ chiều dài để cầm.

Sử dụng các dụng cụ trên phải đúng công năng. Dụng cụ cầm tay chạy điện (khoan...) trên công trình phải có nối đất trung tính bảo vệ qua phích cấm chuyên dụng và người thợ phải sử dụng găng và ủng cách điện. Phải thường xuyên kiểm tra phát hiện sự hư hỏng của lớp bọc cách điện dây dẫn để kịp thời thay thế.

- Sử dụng các máy móc gia công gỗ phải được phép của người phụ trách và phải tuân thủ quy tắc sử dụng an toàn các máy đó.

- Trong phạm vi công trường đang xây dựng bao gồm các bộ phận như: tường, sàn, mái, đà giáo, cột chống,... chỉ được làm các công việc lắp dựng và điều chỉnh các kết cấu gỗ cũng như đặt các thiết bị neo giữ cố dịnh hoặc tạm thời. Không được làm bất cứ một việc gì có ảnh hưởng đến các bộ phận kết cấu gỗ dã được dựng lắp vào công trình như: cưa, dục, đẽo,...

- Khi dựng lắp các kết cấu gỗ vào vị trí bằng máy cẩu, chỉ được tháo mốc cẩu ra sau khi đã neo buộc chắc chắn, hoặc dã cố định tạm thời bằng các thiết bị chống đỡ theo đúng yêu cầu của thiết kế.

- Không được đứng làm việc trên thang, giá đỡ tựa vào các kết cấu chưa cố định chắc chắn.

- Dựng lắp các kết cấu phẳng, tường, vách ngăn, dàn vì kèo phải có thiết bị neo giữ chống lật.

- Khi lắp ráp các dầm sàn, dầm trần, dầm mái,... phải đứng trên các giá đỡ.

Khi lát ván sàn tầng hoặc làm những việc phía trên sàn tầng phải đứng trên giá đỡ hoặc trên ván lát tạm gác lên dầm, không được đứng trực tiếp lên dầm.

- Lối đi lại trên trần phải lát ván tạm lên dầm rộng ít nhất là 0,70m. Cấm đi lại hoặc để vật liệu trên nẹp trần đóng dưới dầm trần.

- Ván sàn phải lát khít. Dầm ván phải đặt theo trục dầm.

- Khi thay các bộ phận kết cấu ở những công trình cũ phải có biện pháp gia cố hoặc chống đỡ đề phòng các bộ phận khác của kết cấu công trình đó bị sập đổ.

- Kết thúc công việc phải dọn dẹp nơi làm việc trật tự ngăn nắp. Các miếng gỗ có đinh phải thu hồi đặt vào chỗ không có người qua lại. Dụng cụ đồ nghề cầm tay phải được lau chùi và cất vào nơi qui định. Làm vệ sinh cá nhân.

Đồng Tháp, ngày    tháng     năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY