| CÔNG TY CỔ PHẦN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| XÂY LẮP & VLXD ĐỒNG THÁP | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| ---(--- | --------- ((( ---------- |

NỘI QUY AN TOÀN VẬN HÀNH XE BƠM CẦN

- Công nhân vận hành xe bơm cần phải trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân đã được cấp phát và chấp hành nội qui, quy trình làm việc an toàn, nội qui kỷ luật lao động của Công ty. Cấm:

Không đặt xe bơm cần trong hành lang bảo vệ lưới điện.

- Trước khi cho xe bơm cần hoạt động phải:

- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của thiết bị, nếu phát hiện hư hỏng phải khắc phục xong mới đưa vào sử dụng.

- Kiểm tra các miếng gỗ chêm chân xe có đúng vị trí hay chưa, có đảm bảo không bị lún trong quá trình bơm hay không.

- Phát tín hiệu cho nhiều người xung quanh biết trước khi cho cơ cấu hoạt động.

- Phải sử dụng đúng tính năng tác dụng của xe bơm cần, cấm sử dụng cần của xe bơm để cẩu đồ, nâng hàng…

- Trong quá trình sử dụng xe bơm cấm:

- Nâng, hạ cần bơm khi chưa ra chân xe bơm.

- Nâng, hạ cần bơm qua đường dây điện.

- Nâng, hạ cần bơm khi có người trên hành lang xe bơm hoạt động.

- Sau khi bơm xong tiến hành hạ, xếp cần bơm xuống đúng vị trí rồi mới được thu chân xe về vị trí ban đầu.

Đồng Tháp, ngày     tháng     năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY