| công ty cổ phần | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| XÂY LẮP & VLXD ĐỒNG THÁP | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| ---(--- | ----------- ((( ------------ |

NỘI QUY LÀM VIỆC

TẠI CÁC CẦN CẨU KHAI THÁC CÁT SÔNG

----------- ((( ------------

1. Trước khi vận hành. Công nhân vận hành cần cẩu phải kiểm tra dây cáp các loại; kiểm tra sự an toàn chung của thiết bị và bảo đảm không có người trong vùng nguy hiểm của thiết bị trước khi vận hành.

2. Khi vận hành phải sử dụng các phương tiện bảo vệ cá nhân đã được cấp phát; phải theo dõi tình trạng của phương tiện nhận hàng và phải ngưng bốc cát khi khách hàng có yêu cầu.

- Nghiêm cấm:

-  Uống rượu; sử dụng các chất kích trong khi làm việc.

-  Người không có trách nhiệm vào cabin vận hành của cần cẩu.

-  Dùng cần cẩu nâng tải có trọng lượng vượt quá tải trọng tối đa cho phép.

3. Trong khi vận hành cần cẩu. Người vận hành nếu có nhu cầu phải rời khỏi cabin thì phải đưa toàn bộ các cơ cấu về vị trí an toàn và cho dừng động cơ trước khi rời cabin.

4. Trước khi tiến hành điều chỉnh, sửa chữa các cơ cấu hoặc tra dầu mỡ  phải cho dừng động cơ. Tuyệt đối cấm thực hiện các công việc nêu trên khi động cơ đang hoạt động.

5. Sau khi vận hành phải đưa toàn bộ hệ thống cần cẩu vào tình trạng an toàn, đặt gàu ngoạm lên mặt boong sà lan, vệ sinh dầu, nhớt hoặc các chất gây trơn rơi vãi trên sàn làm việc.

6. Sau ngày làm việc. Công nhân phải tiến hành kiểm tra các hầm phao, thu ngắn dây cáp, khóa hảm tời neo, mở đèn tín hiệu cảnh giới các phương tiện giao thông đường thủy qua lại trên sông.

7. Công nhân không được tự ý rời khỏi phương tiện khi chưa được sự đồng ý của Cần trưởng hoặc người có trách nhiệm thay thế. Khi di chuyển, đi lại bằng xuồng máy phải mặc áo phao đầy đủ.

8. Tất cả công nhân được giao nhiệm vụ vận hành cần cẩu phải nghiêm chỉnh thực hiện nội quy làm việc an toàn này. Mọi vi phạm tuỳ mức độ sẽ  bị xử lý kỷ luật.

Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Đồng Tháp, ngày 01tháng 12 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Đã ký Nguyễn Hữu Phước