| CÔNG TY CỔ PHẦN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| XÂY LẮP & VLXD ĐỒNG THÁP | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| ---(--- | ----------- ((( ------------ |

NỘI QUY AN TOÀN

HÀN - CẮT KIM LOẠI BẰNG NGỌN LỬA KHÍ

- Công Nhân hàn cắt kim loại bằng nhọn lửa khí phải sử dụng đúng và đầy đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân đã được cấp phát. Khi tiến hành hàn, cắt trên cao trên 1,5m phải sử dụng dây đai an toàn.

- Trước khi tiến hành công việc phải kiểm tra tình trạng hoàn hảo của: Mỏ hàn, bộ giảm áp, các ống cao su dẫn khí và các chỗ nối ống với mỏ hàn và van giảm áp; các chai chứa khí phải được cố định chắt chắn, các chai này phải đặt xa đuờng dây điện, xa các thiết bị khác ít nhất 1 mét và cách xa các nguồn nhiệt như lò rèn, lò sấy ít nhất là 5 mét.

- Không dùng búa hoặc các dụng cụ phát ra tia lửa để mở van. Không tự ý mở đầu chai chứa khí. Không được để dầu mỡ bám dính vào chai chứa khí.

- Khi đốt mỏ hàn, đầu tiên phải mở khóa dẫn ôxy ra 1/4 hoặc 1/2 vòng, sau đó mới mở khóa dẫn axetylen. Sau khi đã mở cả hai khóa cho xịt ra chốc lát thì mới được châm lửa mỏ hàn. Khi tắt mỏ hàn phải đóng khóa axetylen trước rồi mới đóng van ôxy sau.

- Khi tiến hành hàn - cắt. Cấm:

- Mồi lửa bằng cách dí mỏ hàn vào một chi tiết kim loại nào đó đang nóng đỏ.

- Mang mỏ hàn, cắt đang cháy lên cầu thang hoặc ra khỏi khu vực làm việc dành riêng cho thợ hàn - cắt .

- Dùng các sợi dây thép thay cho dây đồng đúng cỡ để thông miệng phun đầu mỏ hàn bị tắt.

- Hàn - cắt các thùng chứa, thiết bị đường ống còn tồn tại một áp suất hơi khí hoặc chất lỏng.

- Tiến hành hàn khi vừa đốt mỏ hàn lên mà thấy ở đầu mỏ hàn có hoa đỏ hoặc khi ngọn lửa ở mỏ hàn tạt lại (nuốt lửa).

- Khi thấy mỏ hàn nóng quá thì phải tắt lửa mỏ hàn, nhúng đầu mỏ hàn vào chậu nước sạch, chờ nguội hẳn mới được làm việc lại.

- Phải tắt lửa mỏ hàn, mỏ cắt và đóng núm cung cấp khí ở mỏ hàn, mỏ cắt  khi nghỉ giải lao và phải khóa van ở các chai chứa khí khi nghỉ giữa ca.

- Khi phát hiện thấy có khí xì ra ở van chai hoặc ở ống cao su thì phải báo cho Quản đốc phân xưởng biết để đình chỉ các công viêc có ngọn lửa trần ở các khu vực lân cận, đồng thời mang chai bị xì đó ra khu vực qui định.

- Khi tiến hành hàn - cắt trong các gian nhà có sàn bằng gỗ hoặc vật liệu dễ cháy thì phải dùng các tấm tôn, amiăng che phủ cẩn thận.

- Sau khi làm việc:

- Phải khóa van chai lại, xả hết khí trong ống dẫn, nới hết cỡ nén lò xo bộ giảm áp. Ống cao su và mỏ hàn cuộn tròn lại cho gọn gàng và để vào chỗ qui định.

- Đối với máy cắt tự động và bán tự dộng thì phải ngắt nguồn điện, còn ống cao su và mỏ cắt thì không tháo ra mà chỉ việc tách chúng ra khỏi nguồn cung cấp khí.

-  Làm vệ sinh nơi làm việc, sắp xếp lại chỗ làm việc trật tự gọn gàng.

-  Nếu phát hiện thấy những hiện tượng không an toàn hoặc một số chi tiết nào đó của thiết bị sắp hỏng cần thay thế thì phải báo lại cho Quản đốc biết để khắc phục kịp thời.

Đồng Tháp, ngày       tháng        năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY