| CÔNG TY CỔ PHẦN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| XÂY LẮP & VLXD ĐỒNG THÁP | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |

-----(----                                                 --------- ((( ----------

NỘI QUY AN TOÀN

VẬN HÀNH - SỬ DỤNG CÁC MÁY, DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY

- Khi làm việc phải sử dụng đúng, đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân đã được cấp phát.

- Trước khi sử dụng phải kiểm tra sự an toàn về cách điện, dây nối đất, sự hoàn hảo của các công tắc. Tuyệt đối không được sử dụng chạy điện cầm tay có đuôi, cán không cách điện.

- Cấm tháo bỏ bao che bảo vệ của máy. Cấm đứng trên thang tựa, thang treo để làm việc với dụng cụ chạy điện cầm tay. Phải bắc sàn chắc chắn, có thành chắn bảo vệ, đeo dây an toàn khi làm việc trên cao.

Khi đang làm việc nếu thấy hư hỏng dù rất nhỏ nhưng cảm nhận được tác dụng yếu của dòng điện thì phải tức khắc ngừng ngay công việc để đưa chúng đi kiểm tra sửa chữa.

- Trong lúc tạm nghỉ, cũng như khi di chuyển dụng cụ đến chỗ làm việc khác phải ngắt mạch động cơ. Khi rời khỏi nơi làm việc phải ngắt điện nguồn.

- Không được nắm vào bộ phận làm việc hay dây dẫn điện của nó để mang xách máy, dụng cụ điện.

- Không được sử dụng máy, dụng cụ chạy điện ở ngoài trời mưa. Khi Làm việc ở nơi ẩm ướt công nhân phải sử dụng các phương tiện bảo vệ cá nhân như găng tay, giày ủng cách điện.

- Khi ngừng làm việc dù chỉ trong chốc lát, khi bị cúp điện đột xuất hay kết thúc công việc nhất thiết phải ngắt máy điện cầm tay khỏi lưới điện để loại bỏ hoàn toàn điện áp.

- Kết thúc công việc phải cất máy, dụng cụ điện cầm tay vào đúng nơi quy định, thu dọn trật tự ngăn nắp sạch sẽ nơi làm việc trước khi ra về.

Đồng Tháp, ngày       tháng     năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY