| CÔNG TY CỔ PHẦN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| XÂY LẮP & VLXD ĐỒNG THÁP | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |

-----(-----                                                 ----------((( ----------

NỘI QUY AN TOÀN

LẮP ĐẶT - VẬN HÀNH - SỬ DỤNG MÁY HÀN ĐIỆN

- Chỉ có công nhân điện và người được phân công mới được mắc điện; sữa chữa  máy hàn. Khi đấu dây điện phục vụ công việc hàn hoặc sửa chữa máy hàn phải đảm bảo các quy định về tiêu chuẩn an toàn.

- Công nhân hàn điện phải sử dụng đúng và đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân được cấp phát.

- Trước khi làm việc phải kiểm tra:

-  Nối đất vỏ máy hàn, giá hàn, các chi tiết và kết cấu hàn.

-  Kìm điện phải có tay cầm làm bằng vật liệu cách điện, cách nhiệt cho phép thay que hàn cực nhanh mà không phải tiếp xúc với các phần mang điện.

-  Độ hoàn hảo của vỏ cách điện của dây dẫn, không cho dây dẫn tiếp xúc với nước dầu, dây cáp thép, dây điện hàn phải đặt cách xa các ống mềm dẫn ôxy và axêtylen, các thiết bị có ngọn lửa, khí đốt, các chi tiết hàn nóng đỏ không dưới 1 mét.

* Không cho phép hàn điện nếu chưa triển khai biện pháp phòng chống cháy.

- Trong hàn điện cấm:

- Dùng kìm hàn mà lớp vỏ bọc cách điện của tay cầm bị hư.

- Tiến hành công việc hàn điện ở ngoài trời dưới mưa.

- Hàn các bình và thiết bị đã từng chứa các sản phẩm dầu và khí nguy hiểm chưa qua làm sạch.

- Tiến hành hàn ở khoảng cách dưới 5m so với vị trí để các chất dễ cháy nổ như: xăng, axêton, spirit trắng ...

- Thực hiện đồng thời công việc hàn điện và hàn hơi (hay cắt) trong các không gian kín.

- Khi tiến hành hàn điện trong các vị trí ẩm ướt người thợ hàn phải ở trên sàn khô hay sàn được phủ tấm cách điện.

- Khi tlến hành hàn trong  không gian kín (hàn bên trong các khoang tàu thủy, các thùng chứa, thân lò hơi, các hộp kim loại ...) phải có quạt thông gió và có sự theo dõi giám sát của một người từ bên ngoài.

- Khi hàn trên cao phải có sàn công tác, dùng dây đai an toàn bền nhiệt, có túi đựng dụng cụ, điện cực và các vật cháy dở phải có biện pháp bảo vệ những người làm việc ở tầng dưới khỏi bị các giọt kim loại, các mẩu que hàn cháy dở văng hoặc rơi trúng vào người hay các vật dễ cháy ở phía.

- Phải cắt nguồn điện cấp cho máy hàn khi: di chuyển máy hàn, di chuyển kìm hàn lên cao, sửa chữa đầu dây trên máy hàn, khi ngừng hoặc kết thúc công việc.

* Khi giải lao người thợ hàn phải ngắt điện máy hàn khỏi lưới điện. Nghiêm cấm để quên kìm hàn khi vẫn còn điện áp.

- Khi kết thúc công việc phải sắp xếp ngăn nắp chỗ làm việc; thu dọn dây, các dụng cụ hàn; vệ sinh nơi làm việc và phải kiểm tra không còn để lại các vật cháy âm ỉ như: giẻ, mảnh gỗ, vật liệu cách điện ...

Đồng Tháp, ngày     tháng      năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY