| CÔNG TY CỔ PHẦN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| XÂY LẮP & VLXD ĐỒNG THÁP | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| ---(--- | --------- ((( ---------- |

NỘI QUY AN TOÀN

VẬN HÀNH NỒI HƠI

- Công nhân vận hành nồi hơi phải trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân đã được cấp phát.

- Trước khi đốt lò cần phải kiểm tra tình trạng kỹ thuật của các bộ phận sau:

- Các loại van, bơm , bình cấp nước trung gian, bể chứa nước, hệ thống đường ống.

- Các thiết bị đo lường và an toàn.

- Phần chịu áp lực của nồi hơi.

- Nguồn nước cấp cho nồi hơi.

- Trong vận hành phải theo dõi

- Duy trì thông số hơi theo yêu cầu.

- Điều chỉnh lưu lượng hơi và quá trình cháy.

- Theo dõi mức nước trong ống thủy và hoạt động của bộ cấp nước tự động.

- Thường xuyên theo dõi áp kế xem áp suất hơi có ổn định hoặc vượt quá trị số  quy định không.

- Theo dõi nước trong thùng nước cấp.

- Phải bấm chuông báo động và ngừng lò khẩn cấp khi:

- Lò cạn nước nghiêm trọng.

- Lò đầy nước nghiêm trọng.

- Ống sinh hơi, bộ quá nhiệt, ống thủy vỡ.

- Tường lò đổ vỡ, bốc lửa cháy ở đuôi lò.

- Ống thủy bị nghẹt nên không thấy mực nước trong lò.

- Các đồng hồ chỉ thị bị hỏng.

- Hư hỏng các bộ phận chịu áp lực của lò hơi có nguy cơ gây tai nạn nghiêm trọng.

- Sau ca làm việc phải ghi vào sổ nhật ký vận hành và bàn giao cho ca sau đầy đủ nội dung về thời gian, số lần xả bẩn, kiểm tra áp kế, van an toàn, tình trạng làm việc và các trục trặc phát sinh trong ca vận hành.

- Việc sửa chữa vừa và lớn lò hơi phải do các cá nhân và đơn vị được pháp lý nhà nước công nhận và phải tuân thủ theo đúng TCVN.

Đồng Tháp, ngày      tháng     năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY