| CÔNG TY CỔ PHẦN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| XÂY LẮP & VLXD ĐỒNG THÁP | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| ---(--- | --------- ((( ---------- |

NỘI QUY AN TOÀN

VẬN HÀNH XE MÁY ỦI

- Công nhân vận hành máy ủi phải sử dụng đúng và đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân được cấp phát theo chế độ.

- Trước khi làm việc, người lái phải kiểm tra lại tất cả các bộ phận của máy. Cấm người đi lại làm việc trong phạm vi đó kể cả khi máy tạm dừng hoạt động.

- Phải che chắn an toàn những bộ phận chuyển động của máy (trục chuyền, bánh đai, bánh răng xích, nối trục, khớp nối,.v.v...). Các tín hiệu âm thanh , ánh sáng phải bảo đảm hoạt động tốt.

- Máy mới, máy vừa đại tu xong trước khi đưa vào vận hành phải tiến hành thủ tục nghiệm thu theo đúng qui định.

- Cấm máy ủi hoạt động trên mái dốc lớn hơn 300, trên nền đất yếu, bùn lầy. Cấm thò ben ra khỏi mép hố rộng, đường hào khi ủi.

- Trên đường di chuyển của máy, nếu có chướng ngại vật phải dừng máy ngay. Chỉ sau khi có những biện pháp xử lý các chướng ngại vật đó mới cho phép máy hoạt động trở lại.

- Công nhân lái máy phải luôn luôn thực hiện các qui định sau:

- Khi máy di chuyển phải quan sát phía trước.

- Ban đêm hoặc tối trời không được làm việc nếu không đủ đèn chiếu sáng.

- Khi ngừng việc phải hạ ben nằm trên mặt đất.

- Chỉ được tra dầu mỡ  khi máy đã ngừng hoạt động.

- Khi có hai hoặc nhiều máy ủi cùng làm việc trên cùng một mặt bằng phải bố trí khoảng cách giữa hai máy ít nhất là 2m (tính từ các điểm biên gần nhất giữa hai máy).

- Sau khi kết thúc công việc chỉ được làm vệ sinh máy khi nó đã ngừng hẳn hoạt động và lưỡi ben đã được hạ xuống đất.

Đồng Tháp, ngày      tháng      năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY