| công ty cổ phần | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| XÂY LẮP & VLXD ĐỒNG THÁP | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| ---(--- | ----------- ((( ------------ |

NỘI QUY LÀM VIỆC

TẠI CÁC  PHÂN XƯỞNG KHAI THÁC CÁT SÔNG

1. Trước khi vận hành. Công nhân phải kiểm tra chắc chắn không có người đang sửa chữa hoặc có người đứng trong vùng nguy hiểm; kiểm tra hệ thống điều khiển, hệ thống băng tải, cáp…để phát hiện thiếu sót, hư hỏng. Nếu có, phải khắc phục sửa chữa xong mới được vận hành.

- Nghiêm cấm:

-  Vận hành máy khi đã uống rượu hoặc còn lượng rượu trong cơ thể.

-  Người không có trách nhiệm có mặt trong buồng máy.

2. Khi vận hành phải sử dụng đúng và đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân được cấp phát.

- Nghiêm cấm:

-  Sử dụng băng tải để đưa người.

-  Bơm dầu mở hoặc điều chỉnh, sửa chửa khi máy đang hoạt động.

-  Mở hoặc tháo bỏ bao che, hộp, thiết bị an toàn trong quá trình vận hành.

-  Giao cát không có mặt khách hàng để theo dõi tình trạng của phương tiện.

3. Khi vận hành máy công nhân tuyệt đối không được rời khỏi nơi làm việc và phải thao tác đúng quy trình khai thác cát. Luôn theo dõi tình trạng hoạt động của hệ thống băng tải, gàu, ống lăn, cáp và phương tiện nhận cát, quan sát thời tiết (gió, bão…) để đề phòng sự cố và kịp thời xử lý khi có sự cố xãy ra.

4.  Khi sửa chữa, xử lý sự cố phải phân công người cảnh giới, giám sát, báo hiệu. Các công nhân tham gia sửa chữa, xử lý sự cố phải trang bị đầy đủ trang phục bảo hộ lao động và phương tiện bảo vệ cá nhân.

5. Sau khi vận hành xong phải đưa tất cả hệ thống phân xưởng vào chế độ an toàn, kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh Phân xưởng sạch sẽ.

6. Ban đêm phải mở đèn tín hiệu theo đúng quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa.

7. Ngoài thời gian nghỉ phép, Công nhân không được tự ý rời khỏi phương tiện khi chưa được sự đồng ý của Xáng trưởng. Khi di chuyển, đi lại bằng xuồng máy phải mặc áo phao đầy đủ.

8. Tất cả mọi người làm việc trên các Phân xưởng khai thác cát sông phải nghiêm chỉnh chấp hành Nội quy an toàn này. Mọi vi phạm tuỳ mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật.

Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY