| CÔNG TY CỔ PHẦN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| XÂY LẮP & VLXD ĐỒNG THÁP | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| ---(--- | --------- ((( ---------- |

NỘI QUY AN TOÀN

VẬN HÀNH TRẠM TRỘN VÀ THẢM BÊ TÔNG NHỰA NÓNG

- Tất cả công nhân làm việc tại Trạm trộn và công trường thảm bê tông nhựa nóng phải trang bị đầy đủ bảo hộ lao động theo phần việc được phân công và phải triệt để tuân theo mệnh lệnh của Trạm Trưởng củng như các quy định về phòng cháy, bảo vệ môi trường, an toàn lao động hiện hành.

- Trước mỗi ca làm việc Trạm trưởng phải cho kiểm tra an toàn toàn bộ hệ thống điện, hệ thống tiếp đất, hệ thống chống sét, trang bị Phòng cháy chữa cháy, các cơ cấu điều khiển, từng bộ phận máy móc thiết bị trong trạm trộn.

-  Nồi nấu nhựa phải được loại hết nước trước khi vận hành.

- Cụm đường ống dẫn dầu, dẫn nhựa dẫn hơi và môi chất công tác không được rò rỉ.

- Van thông gió và van thông hơi của Bồn sấy phải hoạt động tốt.

- Khi khởi động phải triệt để tuân theo trình tự đã quy định cho mỗi loại trạm trộn từ khâu cấp vật liệu vào trống sấy đến khâu tháo hỗn hợp đã trộn xong vào thùng.

- Đối với bộ phận cấp liệu nguội, nguời thợ không đứng dưới máy xúc đang làm việc, nếu thấy có hiện tượng kẹt hoặc sự cố phải báo để người điều khiển cabin biết để dừng máy.

- Đối với thợ đốt lò không được ghé mặt sát nhìn vào buồng đốt để tránh ngọn lửa quặt gây bỏng.

- Thợ nấu nhựa không được nấu nhựa đầy quá 80% dễ gây trào nhựa ra ngoài. Việc dỡ bỏ các vỏ phi nhựa nóng phải đặt đúng nơi quy định tránh gây bỏng cho người.

- Thợ vận hành hệ thống nấu nhựa gián tiếp phải theo dõi áp lực trong đường ống, theo dõi bơm dầu và nhiệt độ dầu nóng không quá 2300C.

- Những công nhân phục vụ tuyệt đối không đứng dưới dàn cẩu phuy nhựa và không tự ý làm các công việc khi chưa được phân công.

- Trong khi vận hành. Cấm:

- Người không có nhiệm vụ đi lại trong khu vực trạm trộn.

- Công nhân đứng hoặc đi lại dưới sàn cụm tháp trộn ngay dưới buồng trộn.

- Leo trèo lên các tầng tháp phía trên.

- Trong lúc kiểm tra cũng như sửa chữa kỹ thuật, trong các lò nấu, thùng chứa, các chỗ ẩm ướt chỉ được dùng các ngọn đèn điện di động có điện thế 12V.

- Ở các nơi có thể xảy ra đám cháy (kho, nơi chứa nhựa, nơi chứa nhiên liệu, máy trộn...) phải có sẵn các dụng cụ chữa cháy, thùng đựng cát khô, bình bọt dập lửa, bể nước và các lối ra phụ.

Đồng Tháp, ngày       tháng        năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY